## Slide 1: Modelkursus om fremtidens danske biomasseressource
Energy Modelling Lab

## Slide 2: Dagens plan
Intro til Danmarks bioressourcemodel
Hvordan laver man et scenarie?
Sammenligning af scenarier
Eksempler på scenarier
Øvelse: Lav jeres eget scenarie
Næste gang

## Slide 3: INTRO TIL DANMARKS bioressourcemodel

## Slide 4: Et samlende værktøj
Modellen trækker på viden og data fra tidligere rapporter.
Blandt andet MFVM’s projekt: Baggrundsanalyse af effekter ved fremtidig arealanvendelse og alternativ anvendelse af biomasse.
I modellen er data fra forskellige analyser samlet til et værktøj der kan bruges til scenarieanalyser.

## Slide 5: MODELLEN HAR TRE ARK
Her kan I justere på forskellige parametre for at indstille et scenarie.
Her få I også vist resultaterne af scenariet.
Hjernen i modellen med baggrundsdata.
I skal ikke ændre i dette ark for at lave scenarier.
Brug dette ark til at åbne scenariearkene.
Her kan man sammenligne to eller flere scenarier.
DK-BioRes
Scenarieark (f.eks. Biomassescenarie)
Sammenligning af scenarier
OBS:
Alle ark skal ligge i samme mappe.
Navnene på scenarie-arkene må ikke inde-holde mellemrum.

## Slide 6: HVORDAN LAVER MAN ET SCENARIE?

## Slide 7: Lav et nyt scenarieark
Åben DK-BioRes og gå til overblik
Skriv navnet på scenariearket i det grønne felt
Klik ”Åben scenarie-fil”
Kopiér et scenarieark
Navngiv arket (uden mellemrum!)
Arket skal ligge i samme mappe som DK-BioRes
De grønne faner indeholder justerbare parametre
Alle grønne felter er inputparametre der kan ændres
Kopier
Åben via DK-BioRes
Justér
Brug ctrl + alt + F5 for at genberegne arket
Resultaterne kan findes i arket Resume
Beregn

## Slide 8: Der er otte kategorier af parametre i et scenarie
LANDBRUG
AREALANVENDELSe
FODER-SAMMENSÆTNING
SKOVBRUG
BIOGASANLÆG
FORBRUG AF MATERIALER
ADFÆRD
HAVBRUG

## Slide 9: AREALANVENDELSE
Tre jordbundstyper
Organogen jord med 6-12% kulstofindhold (OC6)
Organogen jord med over 12% kulstofindhold (OC12)
Råjord – både leret og sandet (JB 1-12)
De organogene jorde kaldes ofte lavbundejorde og jo højere kulstofindhold, des større er udledning ved dyrkning.
Fire anvendelsesmuligheder
Produktionsskov – Høj CO2-lagring, men lav biodiversitet
Natur – Natur på naturens præmisser med høj biodiversitet
Landbrugsafgrøder – CO2-udledning og ingen biodiversitet
Bebyggelse og infrastruktur + Ikke klassificeret

## Slide 10
Økologi
Hvor stor en andel af produktionen skal være økologisk?
Økologisk dyrkning af marker og dyreopdræt har et lavere udbytte per hektar.
Husdyr
%-vis ændring i antal husdyr relativt til i dag.
  Halvering af køer reducerer udledningen med 2M ton CO2e
  Halvering af svin reducerer udledningen med 0,7M ton CO2e
  Halvering af fjerkræ reducerer udledningen med 0,008M ton CO2e
Afgrødesammensætning på markerne
Skal der dyrkes korn (foder), raps (biobrændsel), grøntsager (mad til mennesker) osv.?
Hvis en afgrøde er i underskud ift. efterspørgslen vil modellen skrue op for importen.
LANDBRUG

## Slide 11
FODERSAMMENSÆTNING
Import af foder
I dag importeres 27% af dyrefoderet i Danmark (primært sojaskrå fra Tyskland, Argentina og Brasilien)
Hvor stor en importandel skal vi have i 2030 og 2050?
Erstatning for import
Hvis man skruer ned for importen af foder, skal dette foder erstattes med andre produkter.
Det kunne f.eks. være korn, kartofler, bælgsæd, tang, græs, mm.

## Slide 12
SKOVBRUG
Foryngelse af skov
I produktionsskove bliver der hvert år fældet træ, som erstattes af ny skov.
Det antages, at der i dag forynges 0,5% af skovarealet hvert år.
Skovtyper
Der er forskellige kombinationer af træer man kan vælge når en skov forynges eller der bliver plantet ny skov:
  Type I: Blandet løv med indblanding af nål (Høj CO2 lagring på den lange bane)
  Type II: Hurtigvoksende kultur, ½ douglasgran og ½ rødgran med lærk (Høj CO2 lagring på både kort og lang bane)
  Type III: Løv, eg eller bøg (Høj CO2 lagring på den lange bane)
  Type IV: Hurtigvoksende kultur, bøg eller eg med poppel (Høj CO2 lagring på den korte og lange bane)
  Type V: Naturlig tilgroning (lav CO2 lagring, men højt niveau af biodiversitet)

## Slide 13
HAVBRUG
Havareal
Danmark har en lang kyststrækning, som på nuværende tidspunkt i meget lav grad udnyttes til produktion af tang og muslinger.
Hvor mange hektar musling og tangproduktion vil vi have i fremtiden?
Potentialer
Ifølge en rapport fra Aarhus Universitet er potentialet for muslinger:
  74.000 ha sikkert potentiale
  135.500 ha potentiale, hvis man tager de usikre områder med i beregningerne
Ifølge en rapport fra DTU er potentialet for tangproduktion i Danmark på 800 ha.

## Slide 14
ADFÆRD
Køderstatning
Vil planteprotein, muslinger, tang og kunstigt kød overtage markedsandele fra animalsk kød fra husdyr?
Madspild
Hvor stor en andel madspild hos forbrugere og i servicesektoren kan vi forvente i fremtiden?

## Slide 15
FORBRUG AF MATERIALER
Forbrug til materialer, kemi eller eksport
Hvor stor en andel af disse materialer skal i fremtiden bruges til andet end energiproduktion?
  Halm
  Rapsolie
  Pil & poppel
  Træ til energi
  Have/parkaffald
  Bioaffald

## Slide 16
Udnyttelsesgrad
I dag bliver 23% af det producerede gylle og 38% af vores spildevandsslam udnyttet til biogas.
Hvor stor en andel bliver udnyttet i 2030 og 2050?
Andre input i biogasanlægene
Bioaffald, industriaffald, halm, græs, mm. kan også bruges som input i biogasanlæg.
Hvor mange ton af disse andre input skal vi fodre vores biogasanlæg med?
Bemærk at både mængden af tørstof og energiafgrøder i blandingen skal holde sig under 13%.
Bemærk at 1% af det nuværende input i biogasanlæggene er formegentlig er glycerin fra fossile kilder.
BIOGASANLÆG

## Slide 17: Find resultaterne i resume-arket
I resume-arket kan man finde grafer over:
Arealanvendelse
Udledning af drivhusgasser
Afgrødefordeling i landbrugsjord
Potentiale til energianvendelse (både i PJ og i ton tørstof)
Import og eksport af biomasse
Forbrug af biomasse

## Slide 18: SAMMENLIGNING AF SCENARIER

## Slide 19: Sammenlign forskellige scenarier
Gå til fanen Scenarier
Skriv navnene på scenariefilerne i kolonne A
Importer data
Sammenligningsarket skal være i samme mappe som scenariefilerne
Gå til fanen resume
Her er resultaterne fra de forskellige scenarier samlet
Åben sammenligningsarket
Vælg scenarieark
Sammenlign resultaterne

## Slide 20: Eksempler på scenarier

## Slide 21
MÅLSÆTNINGER I SCENARIERNE
Reduktion af drivhusgasser:
70% i 2030 ift. 1990
100% i 2050
Reduktion af foderimport
50% i 2030 ift. 2019
100% i 2050
To scenarier:
Teknologi-optimistisk
Teknologi-uafhængigt

## Slide 22: FORSKELLIGE VIRKEMIDLER TIL AT NÅ MÅLENE
Virkemidler | TekOpt | TekUaf | TekOpt | TekUaf
 | 2030 |  | 2050 | 
Hektar organogene jorde omlægges fra landbrug til natur (ift. 2019) | 100.000 | 100.000 | 178.700 | 178.700
Hektar alm. landbrugsjord omlægges til skov (ift. 2019) | 160.000 | 200.000 | 440.000 | 400.000
Andel hurtigtvokesnde skovtyper i den nye skov | 100% | 100% | 60% | 80%
Reduktion i bestanden af svin og køer (ift. 2019) | 0% | 15% | 0% | 30%
Udbyttestigning af halm og afgrøder (ift. 2019) | 7% | 0% | 15% | 0%
Halmopsamling af totalt halmudbytte | 80% | 60% | 90% | 60%
Andelen af landbrugsarealet der går til foder | 73% | 68% | 78% | 67%
Importeret kraftfoder erstattes af | Græsprotein, roer, muslinger, tang og rapskager (overskud fra produktion af rapsolie) |  |  | 
Andelen af gylle, spildevandsslam og dybstrøelse der går til biogas | 75% | 50% | 90% | 75%
Ton halm, der går til biokul i et pyrolyseanlæg. | 2,4 mio. | 0,5 mio. | 2,6 mio. | 1 mio.

## Slide 23: ET NOGET ANDET DANMARKSKORT

## Slide 24: ET drivhusgas-neutralt landbrug

## Slide 25: ØVELSER

## Slide 26: Lav en scenariefil
Åben DK-BioRes
Åben 31AugBlank
Gå igennem de følgende opgaver

## Slide 27: AREALANVENDELSE
Opgave 1
Lavbundsjorde udleder store mængder drivhusgasser når de dyrkes og egner sig dårligt til skov.
Omlæg yderligere 46.500 ha CO6 areal i 2030 og 93.000 haCO6 areal i 2050 fra landbrug til natur
Omlæg al resterende OC12 areal fra landbrug til natur. I tabellerne til højre kan man følge med i hvor meget areal der er er dedikeret til forskellige anvendelser.
Opgave 2
Danmark har en målsætning om 1.075.000 ha skov i 2065 i dag har vi 435.000 ha.
Omlæg alm. landbrugsjord til skov så vi i 2030 har 750.000 ha og i 2050 har 1.000.000 ha skov

## Slide 28
LANDBRUG
Opgave 3
Juster mængden af økologiske afgrøder så der i 2030 er 15% og i 2050 er 20%. (Bemærk at økologi-andelen for svin, kør og fjerkræ er sat til at følge økologiandelen i afgrøder. Dette kan man bare overskrive)
Reducér mængden af husdyr med 5% i 2030 og 20% i 2050.
Indfør en udbyttestigning på 15% på halm og 7% på afgrøder i begge år.
Med færre husdyr kan vi nøjes med mindre korn. Nedjustér mængden af areal brugt til korn med 11%-point i 2030 og 17%-poin i 2050 i både øst og vest Danmark (brug negativt fortegn).
Fordel de 11%-point og 17%-point i kategorierne bælgsæd, raps, græs, grøntsager og roer, så kolonnerne summerer til nul.

## Slide 29
FODERSAMMENSÆTNING
Opgave 4
Import af foder i landbruget er temmelig upopulært, og mange landmænd er i gang med at omlægge til hjemmedyrket foder.
Nedjustér foderimporten til 20% i 2030 og 10% i 2050.
Det importerede foder erstattes i 2030 af lige dele korn, bælgsæd, roer og græs, og i 2050 af 50% græs og 25% hhv. bælgsæd og roer.
Ude i Resume, kan man holde øje med om modellen begynder at importere f.eks. korn eller roer, hvis vi ikke dyrker nok lokalt.
Husk at genberegn for at opdaterer graferne (Ctrl + Alt + F5 eller under Data > Refresh All)

## Slide 30
SKOVBRUG
Opgave 5
I skov-sammensætningen handler det om at finde en balance mellem biodiversitet og CO2-opdag.
Undersøg hvad CO2-optaget fra skovbruget er med en flad fordeling mellem de forskellige skovtyper. (CO2-optaget kan findes under Resume)
Hvor meget påvirker det CO2-optaget hvis man ændrer skovsammensætningen til 80% skovtype 2 og 20% skovtype 5?

## Slide 31
HAVBRUG
Opgave 6
I dag udnytte vi langt fra hele Danmarks potentiale til at dyrke muslinger og tang.
Det sikre potentiale for muslinger er:
74.500 ha i Vest- og 1.600 ha i Østdanmark
Der er et samlet potentiale for muslinger er:
108.400 ha i Vest- og 27.000 ha i Østdanmark
Potentialet for tang er:
600 ha i Vest- og 200 ha i Østdanmark
Indfør havbrug så vi udnytter 50% af det sikre muslingepotentiale i 2030 og 75% af det fulde potentiale i 2050.
Indfør tangproduktion så vi udnytter 50% ad Danmarks tangpotentiale i 2030 og 100% af potentialet i 2050.

## Slide 32
ADFÆRD
Opgave 7
Plantealternativer til kør er så småt ved at finde vej til forbrugernes indkøbskurve, og i de nye klimakostråd anbefaler sundhedsstyrelsen at vi danskere reducerer vores kødforbrug med 65% (fra 1 kg til 350 g kød per uge)
Juster kødforbruget så vi i 2030 erstatter 20% af kødet med planteprotein
Juster kødforbruget så vi i 2050 erstatter 40% af kødforbruget med planteprotein, 2,5% med hhv. muslinger og tang og 20% med Kunstigt kød.
Justér så madspildet hos forbrugerne reduceres til 10% i 2030 7% i 2050.
Justér så forbrugerne sorterer 50% af bioaffaldet i 2030 og 90% af bioaffaldet i 2050.
Justér så service sektoren undgår 15% af madaffaldet i 2030 og 50% i 2050.

## Slide 33
FORBRUG AF MATERIALER
Opgave 8
I fremtiden kan biomassen potentielt bruges til andre produkter f.eks. tøjfibre, træfiberisolering, biogødning mm.
Udtag 10% af energitræet i 2030 og 40% i 2050 til byggematerialer
Udtag 20% af have/parkaffald og bioaffald til biogødning i både 2030 og 2050.
Udtag 2% af halmen til tøjfibre i 2030 og 10% i 2050.

## Slide 34
BIOGASANLÆG
Opgave 9
Der er et stort uudnyttet biogas-potentiale i gyllen fra vores husdyrproduktion.
Skaler udnyttelsesgraden af det animalske gylle så 90% bruges i biogasproduktionen
Skaler op så 50% af dybstrøelsen og 20% af den brune saft udnyttes til biogas. (Brun saft er et restprodukt der kommer når man laver græs til græsprotein i bioraffinaderier)
Opgave 10
Al det resterende potentiale af forskellige affaldstyper fyldes i biogasanlæggene.
Prøv at maksimér mængden af biogas, der kan laves ved at tilføre halm og græs, uden at tørstofindholdet eller andelen af energiafgrøder overstiger 14%. Bemærk at græs er mere fugtigt end halm, men halm er ikke en energiafgrøde.

## Slide 35
Opgave 11
Gem den scenariefil du har arbejdet i
Åben Sammenligningsværktøjet
Sammenlign resultaterne fra dit øvelsesscenarie med scenarierne:
  Business As Usual (BAU)
  Biomassescenarie
Sammenligning af scenarier